## Slide 1: GPU中的SIMT
Adam_陈成
2023年6月

## Slide 2: GPU两大应用场景
图形渲染
  分辨率越来越大
  图形效果越来越好
通用计算
  数据越来越多
  算法越来越复杂
算力需求越来越大

## Slide 3: GPU算力增速远大于CPU
marc-hamilton-nvidia-keynote.pdf

## Slide 4: 算力评价标准：Flops
假设，
GPU 计算核运行的时钟频率为：1GHz
GPU 包含 32 个计算核
每个计算核包含 32 个单精度浮点运算单元
那么，

## Slide 5: 算力提升方法
提升运行频率
  芯片工艺
  芯片设计
增加运算单元的数量：计算核的数量 x 单核运算单元的数量
 | 设计目标 | 算力提升策略 | 数据要求 | 并行性要求
CPU | 低延时 | 提升运行频率 | 无 | 低
GPU | 高吞吐量 | 增加运算单元的数量 | 流数据 | 高
SIMD，单指令多数据

## Slide 6: SIMD
费林分类法
是一种采用一个控制器来控制多个处理器，且同时对一组数据（又称“数据向量”）中的每一个分别执行相同的操作从而实现空间上的并行性的技术
数据级并行
向量处理器
举例：ARM Midgard GPU
单指令流多数据流 - 维基百科，自由的百科全书 (wikipedia.org)

## Slide 7: ARM Midgard
SIMD4
一个控制器控制四个ALU
每个时钟执行一个线程的一条指令
向量指令：vadd.f3 v1 v2
顺序执行：无乱序执行、无分支预测
时延隐藏：线程切换
The Bifrost Quad: Replacing ILP with TLP - ARM Unveils Next Generation Bifrost GPU Architecture & Mali-G71: The New High-End Mali (anandtech.com)

## Slide 8: 时延隐藏：线程切换
指令分类
  固定时延指令：ALU 指令等
    插入 Nop 指令
  不定时延指令：Load/Store 指令、Message 指令等
    等待
线程执行过程中有很多“气泡”，造成算力浪费
减少气泡的方法：线程切换
  GPU 中有大量线程
  切换迅速：每个线程都有独属于自己的寄存器

## Slide 9: SIMD的不足
代码需要跟随硬件的迭代而更新
编译器需要很复杂
  哪些操作需要组织成向量操作
  尽量保证向量中不含无效操作
无法保证编译器能够做得很完美，造成硬件算力的巨大浪费
调试、性能分析比较难
SIMT：单指令多线程
Midgard’s Execution Model: ILP, not TLP - ARM’s Mali Midgard Architecture Explored (anandtech.com)
The Bifrost Quad: Replacing ILP with TLP - ARM Unveils Next Generation Bifrost GPU Architecture & Mali-G71: The New High-End Mali (anandtech.com)

## Slide 10: 升级 SIMD 到 SIMT

## Slide 11: ARM Bifrost
SIMT4
一个控制器控制四个ALU
每个时钟执行四个线程的同一条指令
标量指令：add.f3 v1[0] v2[0]
顺序执行：无乱序执行、无分支预测
时延隐藏：Quad 切换
The Bifrost Quad: Replacing ILP with TLP - ARM Unveils Next Generation Bifrost GPU Architecture & Mali-G71: The New High-End Mali (anandtech.com)

## Slide 12: 打个比方
add v1.x v2.x
add v1.y v2.y
add v1.z v2.z
vadd.f3 v1 v2
vadd.f3 v1 v2
vadd.f3 v1 v2
vadd.f3 v1 v2

## Slide 13: Midgard VS Bifrost
SIMD4
一个控制器控制四个ALU
每个时钟执行一个线程的一条指令
向量指令：vadd.f3 v1 v2
顺序执行：无乱序执行、无分支预测
时延隐藏：线程切换
SIMT4
一个控制器控制四个ALU
每个时钟执行四个线程的同一条指令
标量指令：add v1.x v2.x
add v1.y v2.y
add v1.z v2.z
顺序执行：无乱序执行、无分支预测
时延隐藏：Quad 切换

## Slide 14: Warp
程序员 - 「MoreThanJava」计算机发展史—从织布机到IBM - 我没有三颗心脏 - SegmentFault 思否
CUDA Thread Execution Model | 3D Game Engine Programming (3dgep.com)

## Slide 15: SIMT 的优点
代码需要跟随硬件的迭代而更新
编译器需要很复杂
  哪些操作需要组织成向量操作
  尽量保证向量中不含无效操作
无法保证编译器能够做得很完美，造成硬件算力的巨大浪费
调试、性能分析比较难

## Slide 16: SIMT 的不足
fetch.php (cmu.edu)

## Slide 17: 分支优化
降低概率
  ARM Bifrost架构：QUAD4 + SIMD4
  NVIDIA Fermi 架构：Warp32 + SIMD16
合并：Dynamic Warp Formation
fetch.php (cmu.edu)

## Slide 18: 其他优化之多 Warp 发射或 VLIW
Microsoft Word - NVIDIA's Fermi the First Complete GPU Architecture.doc

## Slide 19: 感谢~

## Slide 20: CPU vs GPU
Warp speed: How GPUs can enable large-scale healthcare enterprise applications (mckinsey.com)
Notes: CPU：通用类型的任务，低延时（高频），串行
GPU：流数据处理，高吞吐量，高并发